EX13 : Palettier

La société LANAC PLUS doit installer un palettier supplémentaire pour faire face à un accroissement durable de son activité.
Ce palettier servira à stocker des palettes 800 x 1 000 x 150 de 25 kg comportant 5 lits de 20 cartons. Un carton pèse 7 kg et a une hauteur de 25 cm.
L’entreprise utilise le stockage longitudinal dans un entrepôt de 7 m de hauteur dont le sol est bitumé.
L’emplacement prévu pour le nouveau palettier fait 18 m de longueur et permet l’accès par les 2 faces du palettier.
Il est prévu de mettre 4 palettes par alvéole avec une marge de sécurité de 100 mm et une marge horizontale par palette de 50 mm.
Travail à faire :
Vous devez calculer les caractéristiques de ce nouveau palettier, choisir le matériel adéquat et évaluer le coût de cet investissement à l’aide de l’annexe 1 (Extrait du catalogue Vivier S.A.).
#### Annexe 1 : Extrait catalogue Vivier S.A.
##### Rayonnage à palettes
Grâce à de nombreux accessoires, ce système est d’une grande souplesse d’adaptation à chaque cas particulier.
Montage rapide grâce aux connecteurs soudés à 6 points d’accrochage.
###### Les échelles en 7 hauteurs et 3 profondeurs
Composition : montants en profilés type bouteille à 8 plis.
Perforation au pas de 75 mm assurant un montage rapide et sans jeu des longerons. Traverses et diagonales boulonnées. Semelles de répartition pour sols béton livrées automatiquement avec les échelles.
Pour sols bitumés : commander des semelles de répartition spéciales , dim. 250 X 250 X 6 mm en même temps que les échelles.
Il est recommandé de fixer les échelles au sol.
Pour sols bétons : commander 4 boulons à expansion par échelle.
Pour sols bitumés : commander 4 chevilles chimiques par échelles
###### Les longerons
Ils sont formés par 2 profilés en « CE » emboîtés soudés avec connecteurs à 6 points d’accrochage donc montage sans boulons et réglage rapide et simple.
Une goupille de sécurité évite la désolidarisation de l’ensemble montant longeron.
La capacité des échelles est fonction du type de longeron, du nombre de niveau et de la hauteur du 1er niveau et des hauteurs entre les autres niveaux.
###### Les profilés ou les lisses

##### Accessoires de rayonnage
###### Traverse de stockage
En soutien des palettes perdues. Permet le stockage direct sur les longerons pour les charges volumineuses.
Prix des traverses de rayonnage
Référence	PU Hors taxe
L 0.8 LTSD 800	8,41 €
L 1 m LTSD 1000	7,85 €
L 1m20 LTSD 1200	9,96 €

###### Butoir de protection (hauteur 60mm)
Protège les montants des échelles contre les chocs.
Indépendant de l’échelle.
Fixé au sol par 4 boulons expansion ou chevilles chimiques.
Prix des butoirs de protection pour sol béton
Référence	PU Hors taxe
LPROE 160 BE	30,19 €

Prix des butoirs de protection pour sol bitume
Référence	PU Hors taxe
LPROE 160 BI	35,35 €

###### Accessoires pour échelles
Barre de jumelage boulonnées pour assemblage de 2 échelles. Long 200 mm.
Prévoir 2 barres min. par assemblage.
Prix des accessoires pour échelles
Longueur	Référence	PU Hors taxe
200	B52	3,64 €
300	B53	3,87 €
400	B54	4,11 €
500	B55	4,34 €

Pour sols béton, semelles avec les échelles, boulon à expansion pour fixation au sol
Référence	PU Hors taxe
BE	0,96 €

Pour sols bitumés, 2 semelles de répartition spéciales par échelles, supplément par échelle
Référence	PU Hors taxe
SB	11,96 €

4 chevilles chimiques pour fixation au sol.
Référence	PU Hors taxe
CC	3,15 €

4 fixations par échelle
##### Plaquettes magnétiques

Longueur	Qté par boite	Référence	PU HT (€)
60x25	-	ED 6025	-
90x25	125	ED 9025	43
100x30	105	ED 10030	43
120x30	-	ED 12030	-
120x40	64	ED 12040	43
150x40	-	ED 15040	-
150x60	30	ED 15060	43
200x80	24	ED 20080	43
300x80	16	ED 30080	43